## Slide 1: BASSIN-EXPERT
Gestion informatisée d’un bassin d’ornement
Par Augustin griesser
Avec:
Florent TREHOUT
Sophian boucetta
Elie herbin

## Slide 2: Sommaire
1 - Présentation du projet
2 - Objectifs
3 - Cas d’utilisations
4 - Éléments du système
5 - Conception préliminaire
6 - Planification

## Slide 3: Présentation du Projet

## Slide 6: Objectifs
Les objectifs du système sont :
- La commande des différents appareils du bassin.
- Le contrôle des paramètres de l’eau (Niveau, Ph, Température)
- La distribution de nourriture
- La mise en place d’alarme
- La communication avec l’utilisateur par un écran tactile

## Slide 7: Cas d’utilisation
ETUDIANT 3
ETUDIANT 2
ETUDIANT 1
ETUDIANT 4
Partie Commune

## Slide 8: Planification

## Slide 9: Planification

## Slide 10: Éléments du système

## Slide 12: IHM
Bassin Expert devra être accessible via un écran tactile.
Il permet de :
Visualiser les données
Régler la température et le ph
Fixer le seuil de niveau d’eau
Sélectionner les alarmes à surveiller
Activer ou non l’alarme visuelle externe

## Slide 13: Exemple d’IHM
L’écran tactile permettra de visualiser la valeur courante de la mesure de la température de l’eau ainsi que l’état de la régulation (chauffage activé ou pas, bulleur activé ou pas et valeur de la consigne)

## Slide 14: Ecran tactile

## Slide 15: Module température

## Slide 16: Module température
Ecran tactile
Nano Ordinateur
Interfaces sortie
Base de données
Bassin-Expert
Bulleur
Chauffage
Interfaces entrée
Capteur température

## Slide 17: Chambre de filtration biologique
Chambre de filtration biologique :
1ère mousse bloque les grosse impuretés
2ème mousse blocage d’impuretés de taille
moyenne
3ème mousse retient les microparticules
filtrage continu de l’eau afin d’éliminer
toutes les impuretés solides et d’assurer l’oxydation
des protides, nitrites et nitrates.

## Slide 18: Capteur de température Numérique
Le « Module Température » qui permet de relever des mesures, de les archiver dans une base de données .
Périodicité de la mesure : 1 minute
Précision : 0.5 °C

## Slide 19: Pompe d’oxygène
Pompe à air qui libère des bulles d’air en continue
Consigne température entre 8 et 14°C
seuil min = consigne - 4°C
seuil max = consigne + 6°C

## Slide 20: Chauffage
Chauffage d’eau
Consigne température entre 8 et 14°C
seuil min = consigne - 4°C
seuil max = consigne + 6°C

## Slide 21: Module PH
ph de référence
Injection de soude
Injection de CO2
Notes: Précision de 0.1

## Slide 22: Sonde pH
Avec une interface SEN0161  convertissant l’entrée BNC en GPIO femelle
Caractéristiques de la sonde :

## Slide 23: Sonde pH
On va utiliser un pont diviseur de tension  avoir la même caractéristique
On va simuler avec un potentiomètre rotatif :
Caractéristiques de la sonde :

## Slide 24: Module du niveau de l’eau
Niveau nominale
BASSIN
Niveau de l’eau
MAX
MIN
20 cm
Démarrage de la pompe si le niveau descend trop
Si le niveau monte trop, on arrête la pompe
Notes: Précision au cm près

## Slide 26
Ecran tactile
Nano Ordinateur
Interfaces sortie
Base de données
Bassin-Expert
Electrovanne
Voyant alarme
UV
Bulleur
Chauffage
Distributeur nourriture
Pompe
Distributeur Co2
Distributeur Bactérie
Distributeur Bicarbonate
Interfaces entrée
Capteur température
Capteur Ph
Capteur niveau d’eau

## Slide 27: Module de surveillance
Notes: Le module permet de détecter des dépassements de seuil d’alerte pour la température, le pH et le niveau d’eau. L’écran tactile permettra de visualiser les alarmes et le voyant lumineux d’alarme de diffuser un message d’alerte visible de l’extérieur. D’autre part, les données essentielles du bassin seront affichées dans l’IHM.

## Slide 28
Le système doit informer l’utilisateur en cas de problème : de température de l’eau, de pH de l’eau, de niveau d’eau. Les alarmes restent actives tant que le problème n’est pas corriger
Ecran tactile
Nano Ordinateur
Interfaces sortie
Base de données
Bassin-Expert
Electrovanne
Voyant alarme
UV
Bulleur
Chauffage
Distributeur nourriture
Pompe
Distributeur Co2
Distributeur Bactérie
Distributeur Bicarbonate
Interfaces entrée
Capteur température
Capteur Ph
Capteur niveau d’eau

## Slide 29: Conception préliminaire

## Slide 30
Les alarmes seront journalisées dans la base de données.

## Slide 31
Une alerte visuelle externe pourra être activée ou désactivée depuis l’écran tactile pour chaque module.
Ecran tactile
Nano Ordinateur
Interfaces sortie
Base de données
Bassin-Expert
Voyant alarme
Interfaces entrée
Capteur température
Capteur Ph
Capteur niveau d’eau

## Slide 32
Ecran tactile
Nano Ordinateur
Interfaces sortie
Base de données
Bassin-Expert
Electrovanne
Voyant alarme
UV
Bulleur
Chauffage
Distributeur nourriture
Pompe
Distributeur Co2
Distributeur Bactérie
Distributeur Bicarbonate
Interfaces entrée
Capteur température
Capteur Ph
Capteur niveau d’eau

## Slide 33: Module de gestion automatique
Distributeur Co2
Distributeur nourriture
Distributeur Bactérie
UV
Voyant alarme
Electrovanne
Distributeur Bicarbonate
Pompe
Bulleur
Chauffage

## Slide 34: Plannification